## Slide 1: Требования к стилю кодирования
Требования к параметрам, входным-выходным сигналам:
Все входные, выходные порты должны иметь комментарий.
Все параметры прописываются заглавными буквами.
Параметры в модуле по умолчанию равны -1, кроме TOP-файлов.
Входные порты имеют приписку “_i”. Пример: clk_i.
Выходные порты имеют приписку “_o”. Пример: data_o.
Порты типа inout имеют приписку “_io”. Пример: sda_io.
В названии сброса (сигнала reset или rst) должны фигурировать активный уровень и синхронность/асинхронность сигнала.
Пример асинхронного сброса по уровню логической единицы: arst_i.
Пример синхронного сброса по уровню логического нуля: rstn_i.

## Slide 2: Требования к стилю кодирования
Требования к тактовым сигналам:
Тактовые сигналы должны сопровождаться комментарием с указанием частоты на входе модуля.
Тактовый сигнал должен содержать в своём названии рабочую частоту.
Пример: clk_50M_i – тактовый сигнал с частотой 50 Мгц.
Исключениями служат регламентированные сигналы интерфейсов. Например, SPI (sclk), I2C (scl) и т.д.
В названии также могут указываться дополнительные опции. Например, относится данный тактовый сигнал к приёмнику (модулю rx) или передатчику (модулю tx).

## Slide 3: Требования к стилю кодирования
Требования к используемым переменным и блокам always.
Переменные типа reg/wire/logic/bit должны иметь комментарий и находится в своей секции.
По возможности для одной переменной используется один always-блок.
Блок always должен содержать в себе begin/end. Внутри блока always должна проводиться табуляция на 4 пробела.
Пример:
always_ff (@posedge clk) begin
a<=b;
c<=d;
end

## Slide 4: Требования к стилю кодирования
Требования к конструкции if/else.
Для описания цикла if/else используется следующий синтаксис и табуляция:
always_ff (@posedge clk) begin
a<=b;
if (a == c) begin
c<=d;
end else if ( a == d) begin
c<=a;
end else begin
c<=c;
end
end

## Slide 5: Требования к стилю кодирования
Требования к конструкции case.
Для конструкции case обязательно должно быть состояние default.
Для описания case используется следующий синтаксис и табуляция :
case (state)
FSM_IDLE: begin
a<=b;
end
FSM_DATA: begin
a<=d;
end
default: begin
a<=‘0;
end
endcase

## Slide 6: Требования к стилю кодирования
Требования к конечным автоматам.
Названия состояний конечного автомата пишутся заглавными буквами.
Названия состояний конечного автомата имеют приставку “FSM”.
Пример: FSM_READ.
Для описания конченого автомата используется два-три always блока, один из которых содержит кодирование только переходов между состояниями конечного автомата.
Ознакомиться с источником такого стиля кодирования конечных автоматов можно по ссылке ниже: http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsICU2002_FSMFundamentals.pdf

## Slide 7: Требования к файлам папки syn
На гит хранятся и обновляются только следующие файлы для проекта в Quartus:
Файлы с расширением:
*.qpf
*.qsf
*.stp
*.sdc
При генерации проектов Quartus дополнительно генерирует папку output_files. Из данной папки мы храним на гит файлы с расширением *.sof. Данный файл хранит данные для прошивки на ПЛИС. Остальные файлы не должны быть сохранены.