## Slide 1: Проект SPI

## Slide 2: Топ-модуль проекта
На вход подаются 3 сигнала: тактирующий сигнал с ПЛИС (50 Мгц) clk_50M_i, асинхронный сброс с кнопки arstn_i и разрешающий сигнал работы модуля с переключителя key_en_i.
На выходе передаётся сигнал, связанный со светодиодом, led_o. После выполнения передачи между модулями SPI_master и SPI_slave, светодиод должен загореться.

## Slide 3: Функциональная схема проекта
После сброса и разрешающего сигнала с кнопки должна произойти передача команды чтения из модуля SPI_master в модуль SPI_slave. Модуль SPI_slave обрабатывает полученную команду и высылает в SPI_master считываемые данные. После получения этих данных должен загораться светодиод на отладочной плате.

## Slide 4: Модуль SPI_master
Команда чтения хранится в памяти tx_memory и после разрешающего сигнала с кнопки передаётся в модуль tx_master, который должен передать данную команду.
По окончанию передачи и приёма данных взводятся флаги d_m_tx_end и d_m_rx_end.
Считаем, что у модуля только один режим работы: CPOL=0, CPHA=0.

## Slide 5: Модуль SPI_master
Частота sclk равна 40 Мгц. Взята реальная частота чипа с SPI-интерфейсом CY14B101PA.
Так в проекте используется две частоты, то требуется пересинхронизация тактового сигнала.
Чтобы не пересинхронизировать модуль SPI_slave сигнал clk_40M передаётся в него для тактирования внутренних сигналов.

## Slide 6: Модуль SPI_slave
Команда, принятая от модуля SPI_master, дешифруется в command encoder. Если пришедшая команда совпадает с заранее заданной командой в command encoder, то начинается процесс её выполнения.
В нашем случае есть только команда чтения, но при желании можно расширить пул команд. Например, ввести команду записи и т.д.
Команда чтения разрешает считывание данных из памяти memory и передачу их в модуль SPI_master.

## Slide 7: План занятий
Занятие 1:
Проверка домашнего задания.
ДЗ: Освоение команд гит, написание модуля SPI_TOP и SPI_master.
Занятие 2:
Освоение основных команд гит. Написание универсального модуля однопортовой памяти. Написание модуля resync и tx_master и rx_master.
Верификация и дебаг кода в симуляторе. Testbench представлен с моей стороны. Работа над модулем SPI_slave: написание модуля rx_slave, command encoder.
ДЗ: Дописать модуль tx_slave.
Занятие 3:
Верификайия и дебаг всего проекта. Синтез проекта. Описание констрейнов.
Создание stp-файла. Дебаг на ПЛИС.